# BIZTONSÁGI ADATLAP

- Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat neve

1.1. Az anyag vagy  készítmény azonosítása

Az anyag megnevezése: Manzate 75 DF

Az adatlap sorszáma:

Kémiai név:

Szinonimák: Mancozeb, Paraformaldehid

A vegyszer fajtája:

Vegyszer-csoport:

® A Griffin c/o bejegyzett védjegye.

1.2. A társaság vagy vállalat azonosítása

Forgalmazó: Griffin L.L.C. c/o Griffin (Europe) Headquarters N.V.

Forgalmazó címe: Minervastraat 8, B-1930 Zaventam, Belgium

tel.: 00 32 2 720 6644

Képviselet: Crompton Europe B.V. Magyarországi Képviselet

Képviselet címe: H-1033 Budapest, Hévízi út 6/C.

tel.: 06 1 387 7630

fax: 06 1 387 7577

Vészhelyzet információ: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 49.

tel.: 06 1 461 5160

fax: 06 1 461 5164

2. Összetétel/információk az összetevőkre

2.1. Alkotóelemek jellege és koncentrációja

2.2. Információk az összetevőkre

| Kémiai név | Koncentráció | CAS szám | EC szám | R-mondatok | Szimbólumok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mancozeb | 75% | 8018-01-7 |  | 37, 43 | Xi |
| Paraformaldehid | > 1,0 | 30525-89-4 |  | 22, 36/37, 40 | Xn |
| Manzate 75 DF |  |  |  | 36/37/38 | Xi |

3. A veszélyek meghatározása

  - Az anyag izgatja a szemet, a bőrt és a légutakat.

  - A vízi környezetet szennyezi.

  - Por-levegő elegye is robbanóképes lehet.

4. Elsősegélynyújtás

4.1. Tünetek és hatások

  - Belégzés: 	ingerelheti a felső légutakat, köhögés, orrfolyás

  - Szem: 		vörösödés, az anyag izgatja a szemet

  - Bőr: 		vörösödés, viszketés, égő érzést okoz

  - Lenyelés: 	rosszullét, hányinger, hányás

4.2. Elsősegélynyújtás

  - Belégzés: 	a sérültet friss levegőre kell vinni

légzéskimaradáskor azonnal mesterséges lélegeztetést kell végezni, vagy oxigén belélegzést alkalmazni

azonnal orvosi segítség szükséges

  - Szem: 	ha a termék a szembe kerül, azonnal, legalább 15 percig bő vízzel öblíteni

  - Bőr: 		a szennyezett ruhadarabokat azonnal le kell vetni

az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal lemosni

  - Lenyelés: 	langyos vizet itatni

hánytatni

orvosi segítség szükséges

  - Utasítás az orvos számára: tüneti megfigyelő kezelés

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Alkalmas oltóanyagok

  - Száraz por, porlasztott víz, hab, CO2

  - Vízsugarat használni tilos.

5.2. Veszélyek:

  - Égés/bomlástermékei toxikusak és/vagy izgatóak

  - A képződött füst tartalmaz: 	hidrogén-szulfidot, szén-diszulfidot,szén-oxidot, nitrogén-oxidot, kén-oxidot

5.3. Védőfelszerelés:

  - Az anyagnak megfelelő, (P2 típusú) szűrőbetéttel ellátott gázálarc

  - Védőszemüveg

  - Zárt védőruha

6. Intézkedések véletlen anyagkijutás esetén

6.1. Személyi védelemre vonatkozó intézkedések

  - Védőfelszerelést felvenni

  - A területet ürítsük ki és zárjuk le.

  - A hatóságot értesíteni.

6.2. Személyi védőfelszerelés

  - Az anyagnak megfelelő (P2 típusú) szűrőbetéttel ellátott gázálarc

  - Védőszemüveg

  - Zárt védőruha

  - Védőkesztyű

  - Védőcsizma

6.3. Szóródás, ömlés

  - Védőfelszerelést felvenni

  - A területet ürítsük ki és zárjuk le

  - Ha lehetséges, a tömítetlenséget megszüntetni

  - A kiszóródott anyagot összegyűjteni

  - Helyezzük zárt edénybe

  - Az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni

  - Ha az anyag a csatornába, vízbe került, a hatóságnak jelezni

  - A kiömlött termék tovább nem használható, megsemmisítendő

  - Saját védelmére figyeljen!

7. Kezelés és tárolás

7.1. Kezelés:

  - Használata közben nem szabad enni, inni, dohányozni.

  - Kerüljük a termék bőrre, szembe, ruhára jutását.

  - Kerüljük a termék porának belélegzését.

  - Szellőztetésről gondoskodni kell.

  - Védőeszközök használata ajánlott.

7.2. Tárolás:

  - Hűvös, száraz helyen <= 490C

  - Eredeti, zárt csomagolásban.

  - Hőtől, gyújtóforrástól távol.

  - Együtt tárolni tilos savakkal.

  - Élelmiszerektől, takarmánytól elzárva tartandó.

8. Az egyéni expozíció/védelem ellenőrzése

8.1. Expozíció ellenőrzése MAK	Mancozeb

Paraformaldehid

Manzate 75 DF

8.2. Személyi védelem:

  - Légutak: 	az anyagnak megfelelő (P2 típusú) szűrőbetéttel ellátott gázálarc

  - Kéz: 		védőkesztyű

  - Szem: 		védőszemüveg

  - Bőr: 		zárt védőruha, védőcsizma

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

  - Megjelenés: nedvesített por

  - Szag: jellegzetes szaggal

  - Szín: sárga

  - Kémhatás: nem ismert

  - Tűzveszélyesség

  - Öngyulladási hajlam

  - Robbanásveszély

  - Oldatóság vízben: oldódik, más oldószerekben

  - Relatív gőzsűrűség: (levegő=1)

  - Gyulladási hőmérséklet: 2050C

  - Viszkozitás

  - Fajlagos vezetőképesség

  - Elpuffanási hőmérséklet

| Alkotóelemek | Olvadáspont | Lobbanáspont | Gőznyomás | Éghetőségi (robbanási) határ (alsó) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mancozeb |  | 1380C |  |  |
| Paraformaldehid | 120-1700C | 700C |  |  |
| Manzate 75 DF | bomlik |  | elhanyagolható | 0,029vol.% |

10. Stabilitás és reakcióképesség

10.1. Stabilitás

  - Stabil anyag

10.2. Kerülendő körülmények

  - Hőtől, gyújtóforrástól távol

  - Savakkal nem keveredhet

10.3. Kerülendő anyagok

  - Savakkal nem keveredhet

10.4. Veszélyes bomlástermékek

  - Hidrogén-szulfid, szén-diszulfid, szén-oxid, nitogén-oxid, kén-oxid

10.5. Egyéb információk

  - AEL (8-h TWA, telitett gőz) = 2mg/m3,

  - AEL (12-h TWA, telitett gőz) = 1,5 mg/m3

11. Toxikológiai információk

11.1. Akut toxicitás

| Alkotóelemek | Lenyelés: patkány LD50 | Bőr: nyúl LD50 | Belégzés: patkány LC50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mancozeb |  |  |  |
| Paraformaldehid | 592 mg/kg |  |  |
| Manzate 75 DF | > 11000 mg/kg |  | > 5,2 mg/kg (4 h) |

11.2. Irritáció

  - Bőrre: ingerlő

  - Szemre: ingerlő

  - Légutakra: ingerelheti a felső légutakat

11.3. Érzékenység

11.4. Egyéb toxikológiai hatások

  - Bőr/nyúl: > 2000 mg/kg

  - Belélegzés/madár: LC50. - 3200 ppm

12. Ökológiai információk

12.1. Ökológiai toxicitás:

| Alkotóelemek | Hal LC50 (96 h) | Vizibolha EC50 (48 h) | Baktérium EC50 (96 h) | Alga EC50 (96 h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mancozeb |  | 2,2 mg/l |  | 0,43 mg/l (72 h) |
| Paraformaldehid |  |  |  |  |
| Manzate 75 DF |  |  |  |  |

12.2. Stabilitás a környezetben

13. Az ártalmatlanításra vonatkozó javaslatok

  - Legyen tekintettel minden állami és helyi környezetvédelmi előírásra

  - Vegyi égetővel kell elégetni, amely el van látva utóégetővel és gáztisztító berendezéssel

14. A szállításra vonatkozó adatok

Szabályszerű szállítási név: környezetre veszélyes szilárd anyag m.n.n. (Manzate 75 DF)

Katasztrófa-elhárítási kód:

EAC

UN

UN-szám			:3077	Veszélyességi osztály	:9.,

Csomagolási besorolás	:III.

Közúti-vasúti szállítás (ADR/RID)

ADR UN-szám	:3077		ADR veszélyességi osztály	:9.,

ADR tételszám	:9., 12(c)	ADR/RID szám		:

Tremcard		:

Tengeri szállítás: (IMO)

IMO UN-szám	:3077		IMO veszélyességi osztály	:9.,

IMO oldalszám	:		IMO csomagolási besorolás	:III.

IMO EmS		:		IMO MFAG			:

Légi szállítás: (ICAO/IATA)

ICAO UN-szám	:3077		ICAO veszélyességi osztály	:9.,

ICAO csom.besor.	: III.

15. Az előírásokra vonatkozó információk

15.1. Kockázati mondatok

  - Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

##### 15.2. Biztonsági mondatok

- Gyermekek kezébe nem kerülhet.

- Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

- Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

- Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

- Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

16. Egyéb adatok

16.1. Ez a biztonságtechnikai adatlap megfelel a 233/1996.(XII.26-i) Kormányrendeletben meghatározottaknak.

16.2. Forrás: Uniroyal Chemical B.V., Magyarországi Képviselete, - Biztonsági adatlap