Biztonságtechnika - SUMI ALFA 5 EC 1. A TERMÉK AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi megnevezés: SUMI ALFA 5 EC Felhasználási terület: Folyékony rovarölôszer. A hatóanyag kereskedelmi (common) neve: Észfenvalerát Kódszám: S-1844 Gyártó/forgalmazó: SUMITOMO CHEMICAL CO., LIMITED 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 541, Japan Tel.: (06)-220-3685 2. A TERMÉK KÉMIAI ÖSSZETÉTELE Hatóanyagtartalom: Észfenvalerát…………………..5 % 3. VESZÉLYEK Lehetséges egészségügyi hatása: Szôrfelállást, abnormális testtartást (púpos tartást), abnormális járásmódot (tántorgást), levertséget, lelassult légzést, kóros sápadtságot, fokozott nyálképzôdést, testremegést és rángógörcsöt figyeltek meg akut orális toxicitási vizsgálatokban patkányokon. 4. ELSÔSEGÉLYNYÚJTÁS A szennyezett ruhát azonnal vegyük le a sérültrôl és bôrét alaposan mossuk le szappanos vízzel. Ha a szer a szembe fröccsent, azonnal bôséges vízzel kell öblíteni, legalább 15 percig. Lenyelés esetén orvoshoz kell fordulni. 5. TŰZVÉDELEM A szer lobbanáspontja: 29,5 °C (megjelölt zárt vizsgálóban). A szer gyulladáspontja: 472°C (gyulladási idô: 20,9 mp). Tűzoltásra poroltó, széndioxid használható. 6. VÉLETLEN KIÖMLÉS ELHÁRÍTÁSA A kifolyt szert inaktív anyaggal azonnal fel kell itatni (fűrészpor, agyaggranulátum stb). A szennyezett felületet detergenssel és vízzel kell lemosni. A kifolyt szert hulladékktartályba kell helyezni. A feltakarítás közben az alábbi védôruhákat és védôfelszereléseket kell használni: munkaruha, kalap, arcvédô maszk, szemvédô, gumikesztyű, gumi vagy műanyag kötény és csizma. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés és tárolás során az alábbi védôruhákat és védôfelszereléseket kell használni: munkaruha, kalap, arcvédô maszk, szemvédô, gumikesztyű, gumi vagy műanyag kötény és csizma. A védôruházatot és védôfelszereléseket naponta vagy megfigyelt szennyezôdés esetén ki kell mosni. A munkahely legyen jól kiszellôztetve azért, hogy a dolgozók a legminimálisabb mértékben lélegezzék be a szer porát. A szert hűvös, száraz és megfelelôen szellôztetett feltételek között kell tárolni. 8. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Fizikai állapot és szag: Halványsárga színű átlátszó folyadék., enyhe jellegzetes szag Fajsúly: 0,90-0,92 ( d 20/4) PH: 4-7 Gôznyomás: Nem releváns. Forráspont: Nem releváns. Olvadáspont: Nem releváns. Oldékonyság: Vízben emulgálható. Stabilitás: Normál feltételek között stabil. Inkompatibilitás: Lúgos anyagokkal. 9. TOXIKOLÓGIAI ADATOK Akut orális: LD50 patkányhímen: 399 mg/kg nôstényen: 399 mg/kg. Akut bôrön: LD50 patkányhímen: >2 g/kg, nôstényen: >2 g/kg. Akut belégzés: LD50 patkányhímen és nôstényen: 2,6 mg/l (4 óra után) Akut szem irritáció (nyúlon): Irritáló hatású. Akut bôr irritáció nyúlon: Nem irritáló hatású. Szenzitivitás (tengeri malacon): Mérsékelten szenzitív hatású. 10. MEGSEMMÍSÍTÉSRE VONATKOZÓ JAVASLATOK A felesleges szert az állami vagy helyi hatósági elôírásoknak megfelelôen kell megsemmísíteni. 11. EGYÉB ÓVÓINTÉZKEDÉSEK A normál elôkészítést kivéve, ne keverje ezt a szert vízzel. Ne használja, oldja vagy öntse ki a szert magas hômérsékleten vagy nyílt láng közelében. Ne tegye ki tartósan hô hatásának. A jelen adatlapon szereplô információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, s bízunk helyességükben, de nem vállalunk garanciát az útmutatásért.